Компетенция Электроника

Возрастная категория 14+

Конкурсное задание состоит из двух частей:

- тестирование;

- монтаж электронного устройства.

Часть 1. Тестирование

Время на выполнение задания – 30 минут.

Темы для подготовки к теоретической части задания:

- Полная электрическая цепь.

- Измерительные приборы: вольтметр, амперметр, омметр, мультиметр. Их подключение в измерительную цепь.

- Резисторы, конденсаторы: расшифровка кода номинального парпметра; последовательное, параллельное и смешанное соединение.

- Графическое обозначение элементов на схемах.

- Единицы измерения электрических величин: напряжения электрического тока, силы электрического тока, омического (активного) сопротивления, частоты электрического тока, индуктивности катушки, емкости конденсатора.

- Закон Ома для участка цепи, мощности электрического тока.

- Логические элементы: и; или; не; триггеры, счетчики, дешифраторы. Их обозначение на схемах.

Часть 2. Монтаж электронного устройства

Для выполнения монтажа электронного устройства предлагаются варианты принципиальных электрических схем электронных устройств.

Время на выполнение задания – 2,5 часа.

Порядок выполнения задания:

- Установить на макетную плату электронные компоненты согласно технической документации (Принципиальная электрическая схема, перечень электронных компонентов, монтажная схема).

- Осуществить соединение металлическими перемычками компонентов схемы.

- Подключить питание к макету.

- Проверить работоспособность собранного устройства.

- Финишная сборка устройства. Оптимизировать размещение компонентов на макетной плате с целью уменьшения количества проводников. Данная операция призвана уменьшить количество точек соединений и соответственно повысить надежность устройства.

Профессиональные компетенции для выполнения конкурсного задания.

а). Знание основ электроники (Электрическая цепь, электронные компоненты, закон Ома).

б). Умение читать электрическую схему.

в). Умение работать с электронными компонентами.

г). Знание правил по технике безопасности при работе с электроинструментом.

Вариант 1

Монтаж электронного устройства

«Электронный переключатель на светодиодах»

Описание конкурсного задания.

Задача состоит в монтаже на макетном поле устройства «Электронный переключатель на светодиодах». Ниже приведена принципиальная электрическая схема устройства:

Описание работы схемы:

Генератор тактовой частоты выполнен на микросхеме DD1-К155ЛА3 (SN7400). Частота следования импульсов (постоянная времени) зависит от параметров резистора R1 и емкости конденсатора С1. С выхода генератора сигнал поступает на четырехразрядный двоичный счетчик К155ИЕ7 (74193), преобразующий меандр в код 1;2;4;8. Резисторы R2 – R5  cслужат для ограничения тока через светодиоды.

Спецификация.

| Порядковый номер | Позиционное обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |
| 1 | DD1 | K155ЛА3 | 1 |
| 2 | DD2 | K155ИЕ7 | 1 |
|  | Резисторы |
| 3 | R1 | 620 | 1 |
| 4 | R2 – R5 | 300 | 4 |
| Конденсаторы |
| 5 | С1 | 100мкф х 10 в | 1 |
| Светодиоды |
| 6 | HL1-HL16 | AL307 | 16 |

Вариант 2

Монтаж электронного устройства

«Двухтональный звонок»

Описание конкурсного задания.

Задача состоит в монтаже на макетном поле устройства «Двухтональный звонок». Ниже приведена принципиальная электрическая схема устройства:

Описание работы схемы:

На элементах D1.2 – D1.3 выполнен генератор инфранизких частот (F=0,7-0,8 Гц). Цепочка R1 и С1 определяет эту частоту. Эти импульсы подаются на генератор тона. Частота первого генератора 600 Гц (зависит от С2, R2)-0 это элементы D1.4, D2.2, D2.3; второй генератор (его частота 1 Кгц) и зависит от R3, C3. При работающем переключающем генераторе на выходе генераторов тона будут появляться поочередно сигналы с частотами 600 Гц и 1000 Гц. Усилитель мощности звуковой частоты – транзистор VT1.

Спецификация.

| Порядковый номер | Позиционное обозначение | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Микросхемы |
| 1 | D1 - D2 | K155ЛА3(SN7400) | 2 |
|  | Резисторы |
| 2 | R1 и R3 | 1,5 Ком | 2 |
| 3 | R2 и R5 | 220ом | 2 |
| 4 | R4 | 1,2 Ком | 1 |
| Конденсаторы |
| 5 | С1 | 200мкф | 1 |
| 6 | С2 | 1 мкф 15 в | 1 |
| 7 | С3 | 0,5 мкф х 30 в | 1 |
| 8 | Громкоговоритель динамический 0,1ГД-3 | 1 |

Монтаж схемы выполняется на макетном поле.

Состав макетного поля:

макетная плата 2.400 контактных отверстий

Соединение электронных компонентов на макетном поле осуществляется проводками в изоляции. Проводки изготавливаются конкурсантом по мере выполнения задания.

Межкомпонентные соединения осуществляются проводками с изоляцией желтого цвета. Подключение компонентов  к шине БАТ+ проводками в изоляции красного цвета. К шине БАТ - проводками с изоляцией черного цвета.

Схема соединений контактных отверстий в макетной плате.

Критерии оценки.

| Тип оценки | Название критерия | Пояснения | Максимальная оценка |
| --- | --- | --- | --- |
| о | Техника безопасности | Безопасные приемы работы с инструментом и элетрооборудованием | 5 |
| с | Техническая документация | Чтение схемы. Принцип работы элементов, узлов устройства. Наименование компонентов, электрические характеристики компонентов | 4 |
| о | Подбор компонентов | Подбор компонентов исходя из технической документации. Возможные замены. | 3 |
| с | Установка компонентов | Формовка выводов компонентов, установка компонентов согласно электрической схемы | 8 |
| о | Соединение компонентов проводниками | Оптимальное количество соединительных перемычек, длина перемычек, аккуратность укладки | 3 |
| с | Проверка работоспособности устройства | Порядок подачи питания на устройство | 2 |
| с | Поиск неисправности | Пользование измерительными приборами | 2 |
| с | Организация рабочего места | Эргономика, наличие мусора на рабочем месте по окончании работ | 3 |
| Итого: | 30 |

Примечания.

- За грубые нарушения требований по охране труда, которые привели к порче оборудования, инструмента, травме или созданию аварийной ситуации, участник отстраняется от дальнейшего участия в конкурсе.

- При равном количестве баллов преимущество отдается участнику, выполнившему задания быстрее.

Общие требования по охране труда

Участники должны знать и строго выполнять требования по охране труда и правила внутреннего распорядка во время проведения конкурса.

| Оборудование | Количество |
| --- | --- |
| Цифровой мультиметр | 1 |
| Макетное поле | 1 |
| Кусачки | 1 |
| Плоскогубцы | 1 |
| Пинцет | 1 |
| Расходные материалы |
| Элементная база для сборки (необходимый комплект + излишек) | 1 комплект |
| Монтажный провод | 1 комплект |
| Элементы питания 2 АА | 3 шт. |
| Рабочее место |
| Стол | 1 |
| Стул | 1 |

Список оборудования, которое необходимо иметь участнику конкурса: цифровой мультиметр, кусачки, плоскогубцы, пинцет.